2007/07/25　柏木茂

LバンドRFガン用　同軸導波管メモ

- 同軸中心から122mm位置にショート板を設置した場合

（FNAL空胴の周波数測定に使用）

ポート2の磁場分布				導波管中央カット面での電場分布

ｓパラメータ

- １．３GHｚでのS11が最小になるようにショート板の位置を選択（反射最小）

- しかし、PORT2での磁場分布の一様性が悪い。

- 同軸中心から60mmの位置にショート板を設置した場合

（FNALのカップラーとほぼ同じ形状）

ポート2の磁場分布				導波管中央カット面での電場分布

Sパラメータ

- PORT2での磁場分布の一様性が良い。

- １．３GHｚでのS11が良くない、反射が大きい。

- 空胴との部分でカップリングを調整している可能性が高い。

- ショート板の位置を変えていったときの、RF透過率が最大となる周波数をプロット

  - 1mmショート板の位置を変化させると、約3MHz周波数が変化する。反射（S11）はそれほど敏感ではないので1mmぐらいの精度でショート板の位置を決めれば良いと思われる。