2009/12/14　柏木　茂

各部分の水路について

  - カソード端板およびビーム出口側の水路を矩形とした。水路数は前回同様４本とし、サイズは25mm x 10mm、水路間隔は8mm。

  - 空洞胴体部のB水路を8水路から9水路へ1本増やした。

  - ビーム出口側端板の水路数を2本に変更。サイズは25mm x 12mm、水路間隔は10mm。

  - 熱伝達係数は、以下の各表のとおり。（順番に注意）

- カソード側水路（A）

・熱量は3.25ｋWとした。（13％）

| カソード側水路 | dw=10,sp=10, L=20 (4水路)半円形状 | dw=10,sp=8, L=20矩形 (4水路) |
| --- | --- | --- |
| 断面積[mm^2] | 239 | 250 |
| 断面周長[mm] | 65.7 | 70 |
| 相当直径[mm] | 14.57 | 14 |
| 熱伝達係数(h)[W/(m^2K)] | 9055 | 9090 |
| 全水路長(L)[m] | 1.759 | 1.684 |
| 全水路内表面積（S）[m^2] | 0.116 | 0.118 |
| h x S | 1047 | 1071 |
| 冷却水温度上昇[℃] | 0.818 | 0.783 |
| 空洞温度上昇（P/ｈS）[℃] | 3.105 | 3.033 |

- ビーム出口側水路（D）

  - ビーム出口側での端板での消費電力は、熱量は2.75ｋW（11％）であるが、そのうちの20％の熱をB9水路でとってくれると仮定した場合の温度上昇。

  - 全体の熱量2.2ｋWとした。

|  | dw=12,sp=10, L=25 (2水路) 内面加工なし |
| --- | --- |
| 断面積[mm^2] | 300 |
| 断面周長[mm] | 74 |
| 相当直径[mm] | 16.22 |
| 熱伝達係数(h)[W/(m^2K)] | 8862 |
| 全水路長(L)[m] | 0.905 |
| 全水路内表面積（S）[m^2] | 0.067 |
| h x S | 593.3 |
| 冷却水温度上昇[℃] | 0.442 |
| 空洞温度上昇（P/ｈS）[℃] | 3.708 |

- 空洞胴体部分（フルセル・ハーフセル）

- 熱量は10.5ｋWとした。（42％）+ビーム出口側から0.55ｋWを加えて計算。

- 全電力損失11.05ｋW

| 空洞導体部分 | dw=10,sp=10, L=20 (9水路) 内面加工なし |
| --- | --- |
| 断面積[mm^2] | 189.3 |
| 断面周長[mm] | 56 |
| 相当直径[mm] | 14 |
| 熱伝達係数(h)[W/(m^2K)] | 9181 |
| 全水路長(L)[m] | 0.675 ｘ 9 |
| 全水路内表面積（S）[m^2] | 0.037 x 9 |
| h x S | 593.3 |
| 冷却水温度上昇[℃] | 0.781 |
| 空洞温度上昇（P/ｈS）[℃] | 3.61 |

- ディスク部分

- 水色で示したものが水路内に加工を施さない場合。

- 加工無しの場合と1mmの矩形段差を付けた場合、30°のV字段差を1mm間隔で付けた場合の比較。

- 熱量は5.75ｋWとした。（約23％）

| ディスク部分 | 水路内段差加工 なし | 水路内段差加工 1mm矩形段差 | 水路内段差加工 30°V字加工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断面積[mm^2] | 839.25 | 839.3 | 881.1 |
| 断面周長[mm] | 185.7 | 346 | 425.1 |
| 熱伝達係数(h)[W/(m^2K)] | 8672 | 9818 | 10130 |
| 全水路内表面積（S）[m^2] | 0.079 | 0.147 | ～0.181 |
| 冷却水温度上昇[℃] | 0.825 | 0.825 | 0.786 |
| 空洞温度上昇（P/ｈS）[℃] | 8.356 | 3.932 | 3.053 |