## Slide 1: PICシミュレーションにおける 二体衝突モデルについて
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
朝比奈 隆志 レーザープラズマ科学のための 最先端シミュレーションコードの共同開発・共用に関する研究会 2017/01/10

## Slide 2: Summary
非一様な重みを持つ粒子の二体衝突モデルの検証
  Nanbu & Yonemura (1998)： リジェクション法
  Sentoku & Kemp (2008)： マージング法
非一様な重みを持つ粒子の二体衝突モデルの開発
  衝突周波数を衝突相手の重みに依存させる
  衝突前後での運動量保存誤差を O(Δt2) に抑制
  良好な統計性と理論との一致を確認した

## Slide 3: ランダムペアリングに基づく 二体衝突アルゴリズム
ランダムペアリング
  Takizuka & Abe (1977)
散乱角の計算
  Takizuka & Abe (1977)
  Nanbu & Yonemura (1998)： 累積散乱
  Sentoku & Kemp (2008)： 相対論
粒子の重みに関する補正
  Nanbu & Yonemura (1998)： リジェクション法
  Sentoku & Kemp (2008)： マージング法

## Slide 4: 粒子の重みに関する補正
リジェクション法
  重みの比が大きい場合、 散乱されない確率が 高くなり統計性が悪い。
重み wi = 3  確率1/3で散乱
重み wj = 1  必ず散乱
マージング法
  粒子の割合 P だけが散乱
  pafterに垂直なランダム運動量 Δp⊥を付加し、エネルギーと整合性を取る
重み wi = 3
重み wj = 1

## Slide 5: 静止した標的に粒子ビームを入射し、 速度とエネルギーの変化率を検証する
  粒子 10,000 個の統計平均
  νΔt = 10-4 で1ステップ計算
  入射粒子の重みを標的粒子の 10-1-102 倍に変化させた。
q, m
q, m
入射
標的
Fokker-Planck 方程式
速度の変化率
エネルギーの変化率

## Slide 6: マージング法はリジェクション法と比べて 統計性は良いが、エネルギー変化率を過大評価
重みの比
理論値との比
リジェクション法
マージング法
速度変化率
エネルギー変化率
エネルギー変化率
速度変化率

## Slide 7: 二体衝突のイメージ
実粒子の衝突
u
b
θ
マクロ粒子の衝突
u
θ

## Slide 8: 散乱角度分布の時間発展
u
θ
初期分布関数
Δt 後
相対速度が変化しない間は Lorentz operatorに従う：
Δt 後の角度分布に従って 散乱角をサンプリングする

## Slide 9: 衝突前後での運動量の変化
p
角度平均した 運動量変化
θ
p||
p⊥
これを0に出来れば、 O(Δt2) の誤差で運動量が保存する

## Slide 10: 相手の重みに比例する衝突周波数を用いる
粒子種 a
粒子種 b
Takizuka & Abe (1977) の粒子ペアリング
Na 回の衝突
平均Na/Nb 回の衝突

## Slide 11: 静止標的に対するビーム入射の解析解により モデルの妥当性は検証された
重みの比
理論値との比
速度変化率
エネルギー変化率
q, m
q, m
入射
標的
Fokker-Planck 方程式
速度の変化率
エネルギーの変化率

## Slide 12: Summary
非一様な重みを持つ粒子の二体衝突モデルの検証
  Nanbu & Yonemura (1998)： リジェクション法
  Sentoku & Kemp (2008)： マージング法
非一様な重みを持つ粒子の二体衝突モデルの開発
  衝突周波数を衝突相手の重みに依存させる
  衝突前後での運動量保存誤差を O(Δt2) に抑制
  良好な統計性と理論との一致を確認した